Аналитическая справка

"Оценка воздействия и ущерба Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса

на окружающую среду и здоровье население Республики Хакасия"

Комиссия, образованная распоряжением Правительства Республики Хакасия от 15.06.2000 г. № 224 - р «О создании комиссии по подготовке материалов   для   приемки   в   эксплуатацию   Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса» рассмотрела следующие материалы по вопросу приемки в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса», представленные организациями, государственными органами контроля и надзора, осуществляющими деятельность на территории Республики Хакасия в соответствии с утвержденным Правительством Республики Хакасия «Планом действий Правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС»:

1. Справка Территориального управления лесного хозяйства в Республике Хакасия от 14.06.00. № 05-08/100 по определению ущерба от потери древесины в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС на территории Бейского района (Саяногорский лесхоз) на 3 л.,

2. Расчет платы за размещение отходов производства ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» на 2 л.,

3. Информация Комитета природных ресурсов по Республике Хакасия от 31.07.00. № ВК-622 о выполнении «Плана действий Правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС» на 3 л.,

4. Письмо Республиканского государственного унитарного предприятия «Хакасское республиканское управление инженерных защит» от 13.07.00. № 74 об освоении сметного лимита строительства на 2 л.,

5. Письмо Государственного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Республики Хакасия от 28.07.00. № 208 о сумме ущерба по Республике Хакасия от потерь сельскохозяйственного производства, потери земель, занятых под карьеры ПГС и других строительных материалов и стоимости рекультивации нарушенных земель на 6л.,

6. Письмо Хакасского республиканского Центра по гидрометеорологии, и мониторингу окружающей среды от 19.07.00. № ОГМО/81 на 7л.,

7. Информация Министерства здравоохранения Республики Хакасия о выполнении «Плана действий Правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС» от 01.08.00. № 2486-04 на 7 л.,

8. Информация      Центра      государственного      санитарно-эпидемиологического надзора в Республике Хакасия о выполнении «Плана действий Правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС» от 02.08.00. № 997 на 7 л., от 25.03.97. № 150 на 2 л.,

9. Письмо Министерства по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия по вопросам приемки в эксплуатацию  от. 31.07.00. № 8-878 на 2 л.,

10. Информация к плану действий правительственной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС председателя жилищно-бытовой секции Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса г. Е.А. Смирнова от 27.07.00. на 8 л.,

11. Письмо государственной археологической службы Хакасии от 27.07.00.   №   324   о   необходимости   возобновления   спасательных археологических работ на 4 л.,

12. Справка   о   результатах   исследований   Саяно-Шушенского государственного биосферного заповедника от 15.01.97. на 9л.

Рассмотрены также материалы, представленные государственными органами контроля Красноярского края и Республики Тыва:

- Письма Енисейского бассейнового управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства о компенсационных суммах ущерба рыбным запасам от 27.11.95. на 2 л. и от 01.12.99. № 02-8/1254 на 1 л.

- Аналитическая справка «Оценка воздействия и ущерба зоны затопления Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса на окружающую среду и здоровье населения Республики Тыва» на 4 л.,

- Замечания и предложения к протоколу № 9 заседания Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС Государственного комитета по охране окружающей среды Красноярского края от 26.07.00. № 024/790 на 3 л.,

- Письмо    Федерального государственного учреждения эксплуатации Саянских водохранилищ Енисейского Бассейнового водного управления от 28.07.00. № 100 с предложениями о выполнении мероприятий, предусмотренных проектом строительства СШ ГЭС на 1л.

По результатам анализа предоставленных материалов комиссия отмечает:

Проектирование комплекса и предшествующие ему изыскания осуществлялись в 1955-1965 г.г.

Строительство Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса ведется с 1963 года. Распоряжением Совета Министров СССР от 11 февраля 1988 года поручено Министерству энергетики и электрификации СССР (правопреемник - Минтопэнерго Российской Федерации и РАОЕЭС России) обеспечить завершение строительных работ и приёмку в промышленную эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса в два этапа:

1 этап — Саяно-Шушенская ГЭС с водохранилищем, вспомогательными производственными объектами, жилыми домами объектами социально-культурного и бытового назначения в п. Черемушки Республики Хакасия. Срок окончания работ —1968 год.

2 этап — Майская ГЭС с остальными объектами гидроэнергокомплекса, включающие защитные сооружения населенных пунктов;  промплощадок объекты нижнего бьефа. Срок окончания работ — 1990 год, В связи с резким сокращением инвестиций в отрасль "Электроэнергетика" начиная с 1988 года и рядом крупных недоделок, реализовать приемку в сроки, указанные распоряжением Совета Министров СССР от 11 февраля 1988 года № 269-р, не удалось.

Проект Государственного Акта приемки 1 этапа гидроэнергокомплекса подготовлен и многими членами комиссии согласован.

Сметная стоимость (здесь в ценах 1991 года) первого этапа комплекса — 1 млрд. 378 млн. рублей, в том числе строительно-монтажные работы — 1 млрд.027,3 млн. рублей.

По мнению "Заказчика" на I января 1995 года капиталовложения освоены на 99,9 процента. Остаток сметного лимита капиталовложений первого этапа составляет 0,6 млн. руб., в том числе СМР - 0,6 млн. рублей.

Из приведённых данных по мнению "Заказчика" степень готовности к сдаче первого этапа комплекса высокая.

Продолжают проводиться следующие виды работ, относящиеся, в основном, ко второму этапу комплекса:

— ремонт разуплотненных зон бетона и подземного контура плотины;

— крепление неустойчивых массивов;

— строительство помещений на гребне плотины и его обустройство;

— очистка внутренних полостей плотины, работы на устройствах подземного контура;

— реконструкция и ремонт водосбросного тракта плотины и водобойного колодца;

— благоустройство пристанционной; плотины и гидроузла в целом;

— строительство объектов жилья, коммунального назначения в поселках Черёмушки, Майна, г. Саяногорск;

—  строительство  объектов,  связанных  с  зоной  затопления водохранилища и влиянием нижнего бьефа;

— уборка плавника из акватории водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС.

На протяжении всего периода от начала проектирования (1955 год) и до подготовки   Саяно-Шушенского   гидроэнергокомплекса   к   сдаче   в промышленную эксплуатацию (1998 год) работы велись по согласованной документации с учётом действующего в указанный период законодательства.

Процесс возведения и эксплуатации Саяно-Шушенского ГЭК оказал влияние, во многих отраслях необратимое, на основные компоненты окружающей природной среды и здоровье населения Республики Хакасия и сопредельных территорий.

До настоящего времени прослеживается тенденция уменьшить, или не замечать всех последствий этого влияния, поэтому в представленных материалах, как правило, превалирует односторонний, узковедомственный подход к "Оценке воздействия Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса на окружающую среду и здоровье населения", особенно в оценке здоровья населения в долговременной ретроспективе. Нет до настоящего времени комплексной оценки ущерба, нанесенного региону СШ ГЭС как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации этого уникального объекта. Не выполнено поручение Правительства Российской Федерации от 12 января 1998 г. № БН П 7- 00850 о проведении исследовательских работ в районе влияния Саяно-Шушенской ГЭС.

Представленными материалами подтверждается проведение следующих работ:

Работы по наблюдению гидрохимического режима на водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС и в нижнем бьефе проводятся ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» с 1990 г. по договорам с Хакасским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Результаты наблюдений представлены отчетами о проведении гидрохимических работ за 1990 и 1999 г.

Работы продолжаются в 2000 г., о чем свидетельствует договор (копия) № 1 от 11.01.2000 г. между ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» и Хакасским республиканским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Оценка ущерба должна быть проведена специалистами с учетом анализа данных, полученных за весь период наблюдений.

Оценка ущерба водным ресурсам (от загрязнения поверхностных вод нефтепродуктами от турбин, генераторов, трансформаторов, водного транспорта,   изменения гидрохимического состава воды,   изменения физиологических свойств воды, изменения гидробиологических показателей воды, изменения гидрологического режима, загрязнения водоемов сточными и поверхностными (ливневыми без очистки) водами, загрязнения водоемов инвазионным материалом) требует комплексного подхода и дополнительного изучения и должна быть выполнена в томе ОВОС.

Плата за загрязнение воды Саяно-Шушенского водохранилища плавающей и затопленной древесиной.

По данным проектного задания на проведение лесосводных и лесоочистительных работ в зоне затопления, разработанному Минлеспромом СССР, общий запас древесины составляет 4 млн. куб. метров

Следует отметить, что в соответствии с Программой осуществления природоохранных мероприятий в Красноярском крае в 1989-1995 гг., утвержденной решением Президиума Совета. Министров РСФСР от 10.05.1969г. № 7 (Республика Хакасия на момент принятия решения была составной частью Красноярского края), Минэнерго СССР и Минлеспром СССР должны обеспечить выполнение работ по очистке и переработке плавающей древесины в акватории водохранилища СШ ГЭС в срок с 1969 года по 1995 год.

Во исполнение этого документа Минэнерго СССР и Минлеспром СССР обязаны были разработать график выполнения по годам этих работ и утвержденный график представить н Государственную комиссию по приемке ГЭС в промышленную эксплуатацию. Работы до настоящего времени не выполнены. Кроме того, наблюдается ежегодный прирост плавающей древесины в водохранилище.

Учитывая факт неисполнения решения Совета Министров РСФСР руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.92. № 632 «Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», «Инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей среды», зарегистрированными Министерством юстиции Российской Федерации 24.03.93. per. № 190 произведен расчет платы за размещение производственных отходов (плавающая и затопленная древесина), размер которой составил 2294,8 млн. руб.

Ущерб лесному хозяйству.

Общая площадь территории затопления составила 63 тыс. га. Госплан СССР и Госстрой СССР совместным письмом в Совет Министров СССР устанавливали, что работы по лесоочистке зоны затопления должны быть возложены на Минэнерго СССР.

Работы по лесоочистке зоны затопления не выполнены. Только на территории Бейского района под затопление попало 4,6 тыс. га лесного фонда в водоохранной зоне.

Согласно данным Территориального управления лесного хозяйства в республике Хакасия ущерб от потери древесины составляет 687,6 млн. руб. без учета коэффициента значимости для лесов водоохранных зон.

Ущерб, связанный с утратой защитных функций леса до настоящего времени не оценен (должен быть оценен в томе ОВОС).

Затраты на восстановление утраченных лесных площадей 4,6 тыс. га составят —14,4 млн. руб.

Ущербы растительному и животному миру

Ущербы растительному и животному миру на стадии проекта не оценивались и не компенсировались. По утверждению специалистов в настоящее время происходит резкое изменение видового и количественного состава всей экосистемы Республики Хакасия, в т.ч степной зоны. Стабилизация ожидается не ранее, чем через 10-15 лет.

По предварительным расчетам Саяно-Шушенского заповедника ущерб ориентировочно составляет свыше 2 млрд. руб., точная оценка должна быть выполнена в томе ОВОС.

Созданный в порядке компенсации ущерба лесному хозяйству, растительному и животному миру Саяно-Шушенский биосферный заповедник находится на территории Красноярского края и проектировался независимо от строительства Саяно-Шушенского ГЭК.

Республика Хакасия не получила компенсации за ущерб, нанесенный лесному хозяйству, растительному, животному миру.

Ущерб рыбным запасам в полном объеме не был оценен и требует дополнительных исследований и расчетов.

По данным Управления «Енисейрыбвод» (письмо от 27.11.95. № 02-8/1419)

Компенсация от строительства Саяно-Шушенской ГЭС и Майнской ГЭС была   проведена Минэнерго СССР строительством Абаканского рыборазводного завода (1 очередь введена в эксплуатацию в 1973 г., стоимость строительства 1,334 млн. руб., 2 очередь введена в эксплуатацию в декабре 1980 г., стоимость строительства составила 346,4 тыс. руб., и передачей компенсационных средств Росрыбхозу  в объеме 2,2/1,95 млн. руб. по Майнской ГЭС, из которых 510 тыс. руб. были направлены на строительство Ужурского рыбозавода Красноярскрыбпрома остальные - на реконструкцию прудов 2 очереди Абаканского осетрово-сигового завода (акт приемки в эксплуатацию после реконструкции от 15.06.92.).

Ущерб сельскому хозяйству.

Ранее оценка ущерба сельскому хозяйству не проводилась. Ущерб сельскому хозяйству может быть нанесен в результате снижения продуктивности (урожайности) земель ранее затопляемых (в естественных условиях)  паводками,  снижения  урожайности  за  счет  изменения климатического режима, в т.ч.:

• Запаздывания сроков наступления теплых температур на 8-10 дней.

• Изменения (снижения) температуры в среднем до 2°С.

• Увеличения относительной влажности на 2-5%.

• Увеличения скорости ветра над акваторией на 25-30%. Совокупный ущерб на настоящее время оценивается в сумме 1,423 млрд. рублей.

• Затопления (подтопления) земель сельскохозяйственного назначения.

• Снижения урожайности на приусадебных участках.

По проведенным в 2000 г. расчетам предварительная величина ущерба от потерь земель в зоне затопления и связанных с этим потерь сельскохозяйственного производства, потери земель, занятых под карьеры ПГС и других строительных материалов и стоимости рекультивации нарушенных земель составляет 123,4 млн. руб.

По состоянию на 01.08.2000 г. по данным Государственного комитета по земельным ресурсам и землеустройству Республики Хакасия из 222 га нарушенных земель рекультивация выполнена на площади 13,7 га.

Оценка ущерба в стоимостном выражении за счет изменения природных ландшафтов, зон рекреационного значения не проводилась (необходимо выполнение в томе ОВОС).

Воздействие на окружающую среду за счет сейсмичности, берегопереработки, суффозионных процессов, электрических полей требует дополнительного изучения и оценки ущерба и осуществления в рамках работ по мониторингу.

Климатический режим

Масштабы и количественные характеристики воздействия Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса на климатический режим в настоящее время не определены и не могут быть получены на основании рядов наблюдений существующей сети метеорологических станций.

Основными характеристиками климата являются температура воздуха, относительная влажность, количество осадков.

Увеличение числа туманных дней в течение всего зимнего периода привело к увеличению случаев заболеваемости, нарушению движения транспорта, в т.ч. авиа, ухудшению состояния а/дорог, увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха, в т.ч. вторичное и трансграничное загрязнение и др.

Оценка ущерба от указанного фактора требует дополнительного изучения и расчета.

Ледово-термические процессы.

Ввод в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС внес существенные изменения в естественный режим расходов и уровней р. Енисей. Ледовый режим реки определяется работой станции, метеорологическими условиями зимы и гидравлическими характеристиками нижнего бьефа. Длина полыньи в средние по метеоусловиям зимы колеблется в пределах от 110 до 120 км.

Образование ледяного покрова начинается от зоны выклинивания Красноярского водохранилища и имеет зажорный характер.

Для решения задачи оценки воздействия на окружающую среду требуется постановка и проведение специализированных микроклиматических наблюдений, наблюдений и оценки влияния ледово-термических процессов.

Ущерб, причиненный культурно-историческому наследию (разрушение и уничтожение археологических памятников) по предварительной оценке составляет 8,0 млн. рублей.

По данным археологической службы Республики Хакасия и научных сотрудников Института истории материальной культуры  РАН, г. Санкт-Петербург, в зоне воздействия Саяно-Шушенского ГЭК продолжается разрушение памятников археологии, происходит массовое разрушение курганов различных исторических эпох (скифское, гунно-сарматское и ранне-тюркское время). По предварительным данным в зоне воздействия находится не менее 100 курганов. Под воздействием колебаний уровня воды, микроклиматических    изменений расслаиваются скальные массивы с петроглифами. Не проводятся исследовательские работы на Майнинской палеолитической стоянке.

Для возобновления и проведения спасательных археологических работ в зоне переработки берегов и Майнинской палеолитической стоянке с учетом 5 полевых сезонов потребуется сумма 2500 тыс. руб.

Затраты на содержание и обслуживание инженерной защиты п. Подсиний, Н. Согра составляют 18,6 млн, руб. в год.

Согласно письму № 74 от 13.07.00. Хакасского республиканского управления инженерных защит сметный лимит строительства пос. Подсинее, Н. Согра в сумме 9167,43 тыс. руб. (в ценах 1991 г.) освоен полностью.

Требует решения вопрос финансирования затрат на содержание и обслуживание инженерной защиты, которые составляют 18,6 млн. в год. Целесообразно включить вопрос финансирования на содержание    и обслуживание инженерной защиты за счет средств СШ ГЭС.

Затраты на организацию и проведение мониторинга составят 3 млн. руб. в год.

Для организации мониторинга институтом  АО «Ленгидропроект» разработана проектная документация:

- «Проект экологического мониторинга зоны влияния Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса. Обосновывающие материалы», 1994 г.,

- «Проект экологического мониторинга зоны влияния Саяно-Шушенского     гидроэнергокомплекса.     Организация     проведения биоэкологического мониторинга», 1994 г.,

- «Проект  геомониторинга  зоны  влияния  Саяно-Шушенского водохранилища. Организация мониторинга и проведение первого 5-летнего цикла наблюдений», 1996г.

Указанные проекты получили согласования в природоохранных органах Республик Хакасия, Тыва, Красноярского края как начальный этап осуществления организации и проведения мониторинга.

По данным АО «Ленгидропроект» от 17.08.00. составлены Технические задания на 1 этап проведения мониторинговых исследований (2001-2005 г.г.) Детализированные программы мониторинга будут разработаны исполнителями после согласования Технических заданий (сентябрь, октябрь 2000 г.), начало работ планируется на 2001г.

Состояние здоровья населения

Увеличение числа заболеваемости населения влекут за собой затраты, которые до настоящего времени не оценены. По данным Министерства здравоохранения Республики Хакасия за последние 10 лет в республике наметилась четкая тенденция к ухудшению состояния здоровья населения, что связано в с ухудшением социально-экологической обстановки. По уровню заболеваемости желудочно-кишечными инфекциями, а также легочными заболеваниями (особенно туберкулез) республика находится на одном из первых мест Российской Федерации.

Основными вредными экологическими и антропогенными факторами в связи с воздействием СШ ГЭС являются перепады атмосферного давления, высокая влажность, воздуха, загрязнения воды и почвы. В связи с этим проанализированы показатели состояния здоровья населения по паразитарным болезням, новообразованиям, болезням эндокринной системы, расстройствам питания и нарушения обмена веществ, болезням органов дыхания, в т.ч. бронхиальная астма, болезням кожи и подкожной клетчатки, болезням мочеполовой системы, отравлениям и другим последствиям воздействия внешних причин за 1990 г., а также динамика с 1993 по 1999 г. При этом отмечается рост общей заболеваемости населения на 10% к уровню 1990 г., общей заболеваемости детского населения на 22%, общей заболеваемости подростков на 53.6%.

Для проведения комплексной оценки воздействия СШ ГЭК на окружающую среду и здоровье населения Республики Хакасия необходимо привлечение научно-исследовательских институтов с разработкой Программы по изучению факторов вредной среды на здоровье человека.

Снижение  надежности  работы  промышленных  предприятий республики вследствие воздействия гидроэнергетического комплекса и ущерб, связанный с этим фактором, требует отдельного расчета.

Затраты на изучение оценки воздействия и ущерба в целом по Республике Хакасия составят (ориентировочно) 8 млн. рублей.

Оценка ущерба, нанесенного при строительстве и эксплуатации СШ ГЭС потребует более длительного и детального подхода и должна быть оценена в рамках НИР по "Оценке воздействия СШ ГЭС на окружающую среду и здоровье населения" в соответствии с поручением Правительства РФ от 12.01.1998 года № БН-П7- 00850.

Благоустройство населенных пунктов п. Майна, Черемушки:

- обеспечение населения доброкачественной водой (строительство водозаборов в п, Майна, Черемушки.

Согласно совместному протоколу СШ ГЭС и администрации г. Саяногорск от 30.06.00. решено, что СШ ГЭС выполняет ограду санитарной зоны водозабора в п. Майна, сметная стоимость 2,2 млн. руб. (в ценах 2000 г.).

- обеспечение нормативной работы очистных сооружений в п. Майна, Черемушки:

Согласно совместному протоколу  СШ ГЭС  и администрации г. Саяногорск от 30.06.00. решено, что выполняется проект очистных сооружений II очереди п. Черемушки и строительство очистных сооружений с подключением внутриплощадочных сетей за счет средств СШ ГЭС, сметная стоимость 32.2 млн. руб. (в ценах 2000 г.)

- устройство полигонов твердых бытовых отходов.

До настоящего времени не решены вопросы санитарной очистки п. Черемушки. Твердые бытовые и промышленные отходы размещаются на территории   Красноярского   края   без   оформления   необходимых разрешительных документов и при отсутствии проектной документации по сбору, хранению и утилизации отходов производства и потребления.

Вопросы строительства объектов социально-бытового и коммунального назначения в г. Саяногорске, п. Майна, п. Черемушки в составе основных мероприятий по завершению строительства СШГЭК и Майнского гидроузла представлены жилищно-бытовой секцией Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса.

Предварительный объем капитальных вложений, необходимых для реализации предложений, 530 млн. руб.

Введение платы за водные ресурсы.

ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» в соответствии с Федеральным Законом «О плате за пользование водными объектами» от 6 мая 1998г. № 71-ФЗ (с изменениями и дополнениями) и постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении минимальных и максимальных ставок платы за пользование водными объектами по бассейнам рек, озерам, морям и экономическим районам» от 23 июля 1998 г. № 818 вносит платежи установленные в размере 0,50 руб. за одну тысячу киловатт-часов вырабатываемой электроэнергии.

Расчетный размер платы на 2000 г. при плановой выработке электроэнергии — 19122 млн. квт/час составляет 9561 тыс. руб., в том числе 40 % (3824,4 тыс. руб.) направляется в федеральный бюджет, 60% (5736,6 тыс. руб.) — в республиканский бюджет.

Закон Республики Хакасия «О плате за пользование водными объектами» не  принят и плата по минимальной ставке согласно постановлению Правительства Российской Федерации.

В настоящее время ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС» поданы документы на получение лицензии на пользование водным объектом в Енисейское бассейновое управление, г. Красноярск.

Направления воздействия, не подкрепленные расчетами ущерба, требуют изучения специализированными подразделениями в рамках ОВОС СШ ГЭС на окружающую среду и здоровье населения.

Учитывая информацию членов Правительственной комиссии по подготовке материалов для приемки СШ ГЭК в промышленную эксплуатацию и информацию, поступившую от Государственных комитетов по охране окружающей среды Республик Хакасия, Тыва, Красноярского края, предлагается:

1.  Уточнить наличие Акта приемки ложа водохранилища под затопление, утвержденного администрацией Красноярского края и Республики Хакасия.

2.Следует привести перечень вопросов, требующих обязательной проработки до приемки в промышленную эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса:

- Учитывая, что влияние на окружающую среду оказывает весь Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс, необходимо рассматривать вопрос о приемке в эксплуатацию СШ ГЭС в полном объеме, а не по этапам.

- Решение вопросов по охране окружающей среды:

- Уточнение объемов плавающей (затопленной) древесины, очистка водохранилища от древесины и переработки древесины.

- Определение организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения п. Н. Согра, Подсиний, г. Минусинска и источника финансирования средств на содержание гидротехнических сооружений.

В данном случае целесообразно проработать вариант передачи гидротехнических сооружений СШ ГЭС.

- Подтверждение документально (актами) надежности плотины СШ ГЭС после ремонта в 1995-1996 гг.

- Повышение надежности гидротехнических сооружений в с. Подсиний, п. Н. Согра. Приемку в эксплуатацию подтвердить актами.

- Определение порядка компенсации ущерба окружающей среде, нанесенного при строительстве и эксплуатации СШ ГЭС и согласования его с администрацией территорий (Республики Хакасия, Тува, Красноярский край).

Размеры ущерба должны быть определены дополнительно в "Оценке воздействия на окружающую среду", для чего необходимо провести комплексное обследование в рамках НИР.               ;

- Финансирование дополнительных научно-исследовательских работ по оценке воздействия СШ ГЭС на окружающую среду 8 млн. рублей.

- Реконструкция очистных сооружений в п. Майна, п. Черемушки.

- Строительство электрокотельной в п. Майна с целью снижения выбросов.

- Решение вопросов, связанных с подтоплением в п. Черемушки.

- Реконструкция водозаборов в п. Майна.

- Строительство полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) п. Майна, п. Черемушки.

- Организация экологического мониторинга, включая сейсмические наблюдения, финансирование мониторинга ОАО "Саяно-Шушенская ГЭС" не меннее 1 млн. руб. в год в течение 2001-2005 г.г.

Заключение.

1.   Саяно-Шушенский  гидроэнергетический  комплекс   следует рассматривать как незавершенный строительством объект, требующий значительных капитальных вложений для выполнения в полном объеме всех работ, включая работы природоохранного и социального назначения.

2.  Необходимо  незамедлительно  приступить  к  выполнению комплексных исследований по проекту экологического мониторинга с целью оценки воздействия Саяно-Шушенского комплекса на окружающую среду и здоровье населения Республики Хакасия и сопредельных территорий (Федеральная целевая программа).

3. Произвести оценку ущерба окружающей среде и здоровью населения при строительстве и эксплуатации СШ ГЭС с составлением долгосрочных прогнозов антропогенных воздействий и определить порядок компенсации ущерба.

4. Завершить в полном объеме строительство объектов социального и природоохранного назначения.

Не принимать в промышленную эксплуатацию комплекс до выполнения всех работ, в первую очередь, работ социального и природоохранного назначения.

Первый заместитель Председателя

Правительства Республики Хакасия 						В.И. Попов